## Slide 1: AIスピーカー開発
AI21
力石鈴之佑
山田晃生
Notes: これからAIスピーカー開発の発表を始めます。よろしくお願いします。

## Slide 2: プロジェクトの全体像
今日の天気は？？
USER
今日の神奈川県の
天気は…
Raspberry Pi
YoSiE
・天気予報
・ニュース
・日時
・星座占い

## Slide 3: 処理の流れ
音声認識
テキスト分類
データ
取得
音声合成
Notes: 前回スライドの3枚目を分解

## Slide 4: 要素技術
音声認識
テキスト分類
データ
取得
音声合成
Julius
fastText
スクレイピング等
OpenJTalk

## Slide 5: Julius
音声認識OSS(オープンソースソフトウェア)
音声をテキストに変換
Julius
Python

## Slide 6: Pythonとの連携
Juliusサーバと接続(socket通信)
音声認識
サーバからデータを取得
Juliusサーバを起動
Python
Notes: JuliusとPythonの連携については、御覧の図の通りです。
まずJuliusサーバを起動させておき、そのあとでPythonプログラムを実行させます。

## Slide 7: 音声認識
音声認識の流れ
「雨」と発声して、
“雨” と文字出力してほしい

## Slide 8: 音声認識
音声
音素
文字
jikaN
じかん
時間
ame
あめ
雨
辞書ファイル
音素 単語
h a r e 晴れ
k u m o r i 曇り
a m e 雨
あめ
ame
雨
音素

## Slide 9: 辞書データ

## Slide 10: ウェイクワード

## Slide 11: テキスト分類の仕組み

## Slide 12: fastText
機械学習周り
トレーニングデータ

## Slide 13: データ取得
スクレイピング(BeautifulSoup4)
  Webページからテキストデータを取得
  天気予報
  ニュース
  星座占い
時刻取得(Datetimeモジュール)
  日 時
weather.txt
news.txt
fortune.txt
day.txt

## Slide 14: データ取得 定時実行
ニュース→1時間毎にスクレイピング実行
天気予報→2, 5, 8, 11, 14, 15, 17, 20時に発表
cron.pyの構造
無限ループ
現在時刻を取得
時(hour)が進んだ時
ニュースをスクレイピング
音声ファイル作成
天気予報の更新時間だった場合
天気予報をスクレイピング
音声ファイル作成
Notes: 予定ではラズパイに備わっている、プログラムを定時実行させる”クーロン”という機能を利用するつもりでしたが、思うように動作せず、二日粘っても解決できなかったため、pythonで自作しました。

## Slide 15: データ取得 定時実行

## Slide 16: OpenJtalk
音声ファイル 作成
スクレイピング直後に実行
Notes: 音声ファイルの作成には時間がかかるが、再生には時間がかからないため、処理を分割。
音声ファイル作成は元となるテキストデータのサイズが大きいほど作成に時間がかかるため、スクレイピング直後に実行。
スクレイピングと併せて音声ファイルを作成することで、機能を利用する際に発生する処理時間を削減。

## Slide 17: OpenJtalk
音声ファイル 再生
音声出力時に実行
Notes: 音声ファイルの再生は、音声ファイルのサイズにかかわらずほぼノータイムで再生が始まるので、機能利用時の無駄な待ち時間が解消。

## Slide 18: トラブルの対処
マイクが出力音声を拾ってしまい誤作動
→出力直前にマイクミュート／出力終了後に解除
コマンドをシェルスクリプトとして実行

## Slide 19: 実行ファイル
yosie.sh

## Slide 20: 実行ファイル
yosie.sh
#!/bin/bash
環境変数指定
ディレクトリ移動
音声メッセージ：起動待機
星座占い スクレイピング
星座占い 音声ファイル作成
天気予報 スクレイピング
天気予報 音声ファイル作成
ニュース スクレイピング]
ニュース 音声ファイル作成
マイクのミュートを解除
音声メッセージ：起動完了
[音声認識～音声合成]
各 スクレイピング
＆
各 音声ファイル作成

## Slide 21: YoSiEの可能性

## Slide 22: ご清聴ありがとうございました
Notes: よしえにいってもーらお！